|  | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРОЧНАЯ КАРЕТКА HIT-18-1SD-2 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |

- Назначение изделия

Сварочная каретка HIT-18-1SD-2 предназначена для использования совместно с оборудованием для сварки MIG/MAG – полуавтоматической с варки плавящимся электродом в среде защитных газов.

Сварочная каретка HIT-18-1SD-2 может использоваться с любыми сварочными полуавтоматами.

- Предупреждение по обеспечению безопасности

Настоящее оборудование обладает безопасной конструкцией, но при неправильном использовании есть вероятность несчастных случаев. Оператор и специалист по техническому обслуживанию должны внимательно ознакомиться с настоящим руководством до начала эксплуатации, проверки и технического обслуживания данного оборудования. Всегда храните Руководство недалеко от оборудования, чтобы оператор при необходимости мог обратиться к нему.

- Не используйте каретки в нарушение Инструкции по эксплуатации.

- Не используйте каретки в условиях, когда превышаются рекомендованные применимые параметры

- Выполните правильную установку кареток со стандартным дополнительным оборудованием

Не разрешается разбирать или устанавливать каретки выборочно, при необходимости свяжитесь с Вашим поставщиком или с нашим сервисным центром.

- Технические характеристики изделия

Напряжение питания	~1×220 В / = 24 В

Выходная мощность	25 Вт

Скорость сварки	0 - 900 мм/мин

Усилие удержания на детали	30 кг

Линейные регулировки горелки	50 мм	вперёд/назад

50 мм	влево/вправо

Поворот горелки	0 - 360(

Размеры	300 × 410 × 200 мм

Масса	10,2 кг

- Стандартная комплектация изделия

| 1. | HIT-18-1SD-2 | Сварочная каретка | - 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | HIT-KGDY | Блок питания ~1×220 В / = 24 В | - 1 шт. |
| 3. |  | Кабель питания, длина 3 м | - 1 шт. |
| 4. |  | Соединительный кабель, длина 20 м | - 1 шт. |
| 5. |  | Кабель управления, длина 5 м | - 1 шт. |
| 6. | 0843 | Упорные ролики | - 2 шт. |
| 7. | 0520 / 0521 | Суппорт позиционирования горелки (левый / правый) | - 1 шт. |
| 8. | 1056 | Держатель горелки | - 1 шт. |
| 9. |  | Комплект углового позиционирования горелки: |  |
|  | 1388 | Угловой держатель | - 1 шт. |
|  | 0250 | Ось углового держателя | - 1 шт. |
|  | 0531 | Пластина углового держателя | - 1 шт. |
|  | 1052 | Изолятор | - 1 шт. |
| 10. |  | Инструкция по эксплуатации | - 1 шт. |
| 11. |  | Транспортный кейс | - 1 шт. |

- Гарантийные обязательства

- Сварочные каретки Hitronic являются оборудованием, предназначенным для промышленного применения, и требуют участия подготовленного квалифицированного персонала для работы и обслуживания.

- Сварочные каретки Hitronic обеспечивается гарантийными обязательствами изготовителя и уполномоченного сервисного центра.

- Поставщик обеспечивает бесплатную диагностику и ремонт в течение всего гарантийного срока.

- Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки, указанного в Гарантийном талоне (Паспорте изделия).

- Гарантийные обязательства применимы только в случае правильной эксплуатации изделия в соответствие с нормами и требованиями, описанными в настоящем Руководстве.

- Подключение сварочного полуавтомата может быть произведено пользователем самостоятельно.

- Используйте только специально подобранные и одобренные производителем расходные и сменные детали.

- Гарантийные обязательства не распространяются на случаи механических повреждений изделий.

Инструкция по эксплуатации и Руководство пользователя – см. сайт www.ptk-spb.ru

Гарантийный талон

| Модель сварочной каретки: | HIT-18-1SD-2 |
| --- | --- |
| Зав.№ |  |
| Гарантийный срок: | 12 (двенадцать) месяцев |
| Дата начала гарантийного срока: |  |
| Поставщик: |  |
|  | МП |